CZ a SK NÁVOD PRO SESTAVENÍ HOUPAČKY NICOLE – SW011

CZ a SK NÁVOD NA ZOSTAVENIE HOJDAČKY NICOLE - SW011

(CZ) Obsah balení, nezbytný k sestavení houpačky:

(SK) Obsah balenia, nevyhnutný na zostavenie hojdačky:

CZ – Upozornění

K sestavení houpačky jsou potřeba nejméně 2 osoby a vlastní nářadí.

Před sestavováním se ujistěte, zda máte všechny díly potřebné ke složení (obr. obsahu balení).

Houpačka je konstruována maximálně pro 3 osoby.

Houpačku umístěte tak, aby mezi ní a stěnami či dalšími předměty byla dostatečná vzdálenost.

Veškeré ostré a nebezpečné předměty odstraňte z dosahu.

Houpačka musí být umístěna na rovném a pevném povrchu tak, aby byla vyvážena a nedošlo k jejímu převážení.

Doporučujeme občas namazat pružné háky a závěsný mechanismus.

Pružiny, šrouby a další součásti závěsného mechanismu by se měly pravidelně kontrolovat kvůli opotřebení.

VAROVÁNÍ : Děti mohou houpačku používat pouze pod neustálým dohledem dospělé osoby !!!!!!!

- Houpačku sestavte dle přiloženého montážního návodu obr. 2.,3.,4.,... na rovném a pevném povrchu, zbaveném všech předmětů, které by ji mohly poškodit. NESESTAVUJTE NA MĚKKÉM A NEROVNÉM POVRCHU!!

- 2. Houpačku umístěte daleko od ohně a hořlavých předmětů

- 3. Při houpání dodržujte následující pravidla:

- ujistěte se, zda je houpačka na rovném a pevném povrchu

- nedávejte nohy ani ruce mezi konstrukci a houpací část - nebezpečí úrazu!!!!

- odstraňte všechny předměty umístěné před a za houpačkou, které by bránily bezpečnému houpání

- ujistit se, zda je houpací část upevněna. Maximální vychýlení - 20° - jinak hrozí pád a zranění.

- NOSNOST – max 230kg.

- Nenechte děti houpat bez dozoru dospělé osoby.

- Nejméně 1xměsíčně zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně utaženy.

- Chraňte houpačku před deštěm a větrem.

- Houpačka není odolná vůči vlivům zimního období. Na podzim ji složte a dejte na chladné, suché místo.

- Konstrukci houpačky ošetřete ochr.olejem (silikon) alespoň 1-2x do roka – tím předejdete korozi konstrukce.

SK- Upozornenie

Na zostavenie hojdačky sú potrebné najmenej 2 osoby, vlastné náradie, obrázkový návod

Pred zostavovaním sa uistite, či máte všetky diely potrebné na zloženie (obr. obsah balenia).

Hojdačka je konštruovaná maximálne pre 3 osoby.

Hojdačku umiestnite tak, aby medzi ňou a stenami a ďalšími predmetmi bola dostatočná vzdialenosť.

Všetky ostré a nebezpečné  predmety sa musia z dosahu hojdačky odstrániť.

Hojdačka musí byť umiestená na rovnom a pevnom povrchu, aby bola vyvážená a aby nedošlo k jej prevráteniu.

Odporúčame občas namazať  pružné háky a  závesný mechanizmus, aby sa znížilo trenie.

Pružiny,  skrutky a ďalšie súčasti závesného mechanizmu by sa mali pravidelne kontrolovať kvôli opotrebovaniu.

Varovanie: Deti môžu používať hojdačku len pod neustálym dozorom dospelého !!!!

- Hojdačku zostavte podľa priloženého obrázkového návodu obr. 2.,3.,4.,...  na rovnom a pevnom povrchu, zbavenom všetkých predmetov, ktoré by ju mohli poškodiť, NEZOSTAVUJTE NA MÄKKOM A NEROVNOM POVRCHU!!

- Umiestnite ďaleko od ohňa a horľavých predmetov

- Pri hojdaní dodržajte následujúce pravidla:

- rovný a pevný povrch

- nedávajte nohy ani ruky mezi kontrukciu a hojdací čiast - nebezpečie úrazu!!!

- odstraňte všechny předměty umístěné pred a za hojdačkou, ktoré by bránily bezpečnému hojdání

- ujistit se, zda je hojdací část upevněná. Maximální vychýlení - 20° - jinak hrozí pád a zranění.

- NOSNOSŤ – max 230kg.

- Nenechte děti houpat bez dozoru dosp.osoby.

- Najmenej 1xmesačne skontrolujte, či sú všetky skrutky riadne dotiahnuté.

- Chráňte pred silným vetrom.

- Hojdačka nie je odolná voči vplyvom zimného obdobia. Na jeseň ju zložte a dajte na chladné, suché miesto.

- Konštrukciu hojdačky ošetrite ochr.olejom(silikon)aspoň 1-2x do roka - predcházanie korózii konštrukcie.